## 红外接收模块

## 1、概 述

红外接收模块通过红外信号接收器接收远处发来的红外信号，红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段，具备体积小、功耗低、功能强等优点。如各种家用电器、音响设备、空调机、机器人动作控制、小车控制以及其它智能控制。在高压、辐射、有毒气体、粉尘等环境下，采用红外遥控可以有效地隔离电气干扰。本模块接口是蓝色色标，说明是双数字口控制，需要连接到主板上带有蓝色标识接口。

## 2、技术规格

- 工作电压：4.8V到5.3V DC

- 工作电流：1.7到2.7 mA

- 接收频率：38KHz

- 峰值波长: 980 nm

- 有效接收距离：10米

- 工作温度：0到70℃

- 控制方式：双数字口控制

- 模块尺寸：51 x 24 x 24.8 mm (长x宽x高)

## 3、功能特性

- 模块的白色区域是与金属梁接触的参考区域；

- 使用Makeblock配套的遥控器；

- 在近距离1米范围内使用遥控器需对准模块红外接头；

- 具有两只LED指示灯用于调试与反馈；

- 使用NEC IR协议通过IR控制器实现简易控制；

- 具有反接保护，电源反接不会损坏IC；

- 支持Arduino IDE编程, 并且提供运行库来简化编程；

- 支持mBlock图形化编程，适合全年龄用户；

- 使用RJ25接口连线方便；

- 模块化安装，兼容乐高系列；

- 配有DAT、RX、VCC、GND接头支持绝大多数Arduino系列主控板。

## 4、引脚定义

红外接收模块有四个针脚的接头,每个针脚的功能如下表

| 序号 | 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DAT | 遥控按键状态输出 |
| 2 | RX | 遥控按键值输出，接主板串口接收端 |
| 3 | VCC | 电源线 |
| 4 | GND | 地线 |

表 1 4-Pin 接头功能表

## 5、接线方式

- RJ25连接

由于红外接收模块接口是蓝色色标，当使用RJ25接口时，需要连接到主控板上带有蓝色色标的接口。以Makeblock Orion为例，可以连接到3，4，5，6号接口，如图

图 1 红外接收模块与 Makeblock Orion连接

- 杜邦线连接

当使用杜邦线连接到Arduino Uno主板时，模块RX与DAT引脚需要连接到 DIGITAL（数字）口，如下图所示：

图 2  红外接收模块 与 Arduino UNO 连接图

注：接杜邦线时，模块上需要焊接排针。

## 6、编程指南

- Arduino编程

如果使用Arduino编程，需要调用库Makeblock-Library-master 来控制红外接收模块。

本程序通过Arduino编程，通过串口监视器可观查到被按下的红外遥控器按键

| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 |  | #include "MeOrion.h" #include <Wire.h> #include <SoftwareSerial.h> MeInfraredReceiver infraredReceiverDecode(PORT_6); void setup() { infraredReceiverDecode.begin(); Serial.begin(9600); Serial.println("InfraredReceiverDecode Start!"); } void loop() { if(infraredReceiverDecode.available() ) { switch(infraredReceiverDecode.read() ) { case IR_BUTTON_A: Serial.println("Press A."); break; case IR_BUTTON_B: Serial.println("Press B."); break; case IR_BUTTON_C: Serial.println("Press C."); break; case IR_BUTTON_D: Serial.println("Press D."); break; case IR_BUTTON_E: Serial.println("Press E."); break; case IR_BUTTON_F: Serial.println("Press F."); break; case IR_BUTTON_SETTING: Serial.println("Press Setting."); break; case IR_BUTTON_UP: Serial.println("Press Up."); break; case IR_BUTTON_DOWN: Serial.println("Press Down."); break; case IR_BUTTON_LEFT: Serial.println("Press Left."); break; case IR_BUTTON_RIGHT: Serial.println("Press Right."); break; case IR_BUTTON_0: Serial.println("Press 0."); break; case IR_BUTTON_1: Serial.println("Press 1."); break; case IR_BUTTON_2: Serial.println("Press 2."); break; case IR_BUTTON_3: Serial.println("Press 3."); break; case IR_BUTTON_4: Serial.println("Press 4."); break; case IR_BUTTON_5: Serial.println("Press 5."); break; case IR_BUTTON_6: Serial.println("Press 6."); break; case IR_BUTTON_7: Serial.println("Press 7."); break; case IR_BUTTON_8: Serial.println("Press 8."); break; case IR_BUTTON_9: Serial.println("Press 9."); break; default: break; } } } |
| --- | --- | --- |

红外接收模块函数功能列表

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| MeInfraredReceiver(uint8_t port) | 选定接口 |
| bool avaliable() | 检测是否接收到按键值 |
| int read() | 读取红外控制器发送的红外信号 |

串口显示结果

我们可以看到，当接收到红外控制器发出的红外信号时，红外接收器读取红外信号并译码，然后输出到串口显示。

- mBlock编程

红外接收模块支持mBlock编程环境，如下是该模块指令简介

| 编程说明 | 描述 |
| --- | --- |
|  | 参数一： 选择接口； 功能：读取红外接收器收到的按键值 |

下面程序可以让小熊猫说出红外接收到信号码的值

## 7、原理解析

红外通信是利用红外技术实现两点间近距离保密通信和信息转发，一般由红外发射和红外接收两部分系统组成。红外接收模块含有红外一体化接收头，其内部含有高频的滤波电路，专门用来滤除红外线合成信号的载波信号，随后信号进入模块内部解码芯片。当红外线合成信号进入红外接收头，在其输出端便可以得到远红外发射器发出的数字编码（当模块接收到有效的红外编码数据时，STA变为低电平；如果红外遥控按键被持续按下，STA会保持低电平，同时重复发送数据码）。

## 相关链接

应用案例及原理图：

http://bbs.makeblock.cc/forum-42-1.html