# RGB巡线传感器使用说明书

1.概述

RGB巡线传感器模块专为小车巡线比赛设计。它包含4个RGB补光灯和4个光敏接收管，该模块既可以用于深色背景浅色赛道做巡线，也可以用于浅色背景深色赛道做巡线，只要背景与赛道色差灰度值大于阈值（背景与赛道在RGB域的色车越大，巡线效果越好），RGB巡线传感器模块均能用于巡线。该模块具有检测速度快，通过按键学习场地功能，适应性良好等优点。本模块接口是蓝白色色标，说明是双数字、I2C接口，需要连接到主板上带有蓝白色标示接口。

2.技术规格

|          工作电压：5V DC

|          工作温度：0℃~70℃

|          检测高度：依跑道材质和光照情况不等，建议模块探头距跑道5mm~15mm间

|          信号模式：I2C通信（对应蓝色白色色标）

|          模块尺寸：48 x 72 x 26.5 mm （长x宽x高）

3.功能特性

|         支持Arduino IDE编程, 并且提供运行库来简化编程；

|         具有四只LED指示灯用于巡线反馈以及新环境学习情况；

|         使用RJ25接口连线方便；

|         适配makeblock DIY平台金属件：模块的白色区域是与金属梁接触的参考区域；

|         具有四只LED指示灯用于巡线反馈以及新环境学习情况；

|         模块化安装，兼容乐高系列；

|         配有接头支持绝大多数Arduino系列主控板；

|         支持场地学习功能：识别并记录所用场地的背景及路径的颜色；

|         支持eeprom存储：学习后的数据会保留到eeprom，防断电丢失数据；

|         支持切换RGB补光颜色：目前暂时支持三种颜色切换（红、绿、蓝），长按2秒按键切换RGB颜色；

|         巡线灵敏度可调；

|         具有反接保护，电源反接不会损坏IC；

|         一个主板最多同时支持4路巡线传感器模块。

# 4.原理分析

RGB巡线传感器主要有4对RGB发射管和光敏接收管，如下图：

当RGB经过不同颜色背景时，光敏接收管将接收到不同的光信息转化为电信号，并经过放大器后由模拟口输出具体数值。软件再把4个光敏接收管的模拟值做融合算法，最终计算输出传感器模块偏离赛道的位置偏移量，用户可以直接把该偏移量用于控制左右两个电机转速实现巡线。

# 5.引脚定义

RGB巡线模块有六个针脚的接头，每个针脚的功能如下表

| 序号 | 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SDA | I2C数据接口 |
| 2 | SCL | I2C时钟接口 |
| 3 | VCC | 电源线 |
| 4 | GND | 地线 |
| 5 | S2 | I2C地址分配口 |
| 6 | S1 | I2C地址分配口 |

# 6. 接线方式

6.1  RJ25连接

由于RGB巡线传感器模块接口是蓝白色标，当使用RJ25接口时，需要连接到主控板上带有蓝白色标的接口。以Makeblock MegaPi为例，可以连接到5，6，7，8 号接口，如下图所示：

6.2  杜邦线连接

当使用杜邦线连接到Arduino Uno主板时，模块A0引脚需要连接到ANALOG（模拟）口，如下图所示：

# 7.学习方法

如果比赛场地、环境、RGB传感器模块安装位置等发生了变化，建议重新学习传感器模块，学习信息会保存在eeprom，防掉电丢失。完整的学习过程包括四个步骤：

1.调整补光灯颜色：根据场地背景和线的颜色，通过长按按钮选择合适的补光灯颜色。

2.学习背景颜色：将RGB传感器模块安装在待使用的位置，并使其4个RGB灯都正对场地背景，单击按键，四个led指示灯开始慢闪，2~3秒后学习完成，led指示灯停止闪烁。

3.学习赛道颜色：将RGB传感器模块安装在待使用的位置，并使其4个RGB灯都正对赛道，双击按键，四个led指示灯开始慢闪，2~3秒后学习完成，led指示灯停止闪烁。

4.测试确认：保持该模块固定在待使用的位置，调整四个探头的位置以确认其是否能正确检测到背景及线的颜色。检测到背景时，探头对应的LED亮起，检测到线时，其对应的LED熄灭。

8.编程指南

8.1 Arduino编程

如果使用Arduino编程，需要调用库 Makeblock-Library-master来控制RGB巡线传感器。

本程序通过Arduino编程，使用两路增强型180编码电机进行巡线控制，工程文件根目录必须包含MeRGBLineFollower源文件和MeEnhanceEncoderOnBoard源文件，如下：

MeRGBLineFollower180motorAuriga.ino是基于Auriga主控板、180编码电机做底盘的巡线例子，代码如下：

RGB巡线传感器主要函数功能列表

| 函数 | 功能 |
| --- | --- |
| void setKp(float value) | 设置巡线灵敏度，灵敏度是用于调节巡线响应速度，值越大巡线时转弯越灵敏 |
| int16_t getPositionOffset(void) | 获取传感器偏离赛道的位置偏移量，输出值为巡线灵敏度Kp与4个传感器融合算法模拟量的乘积，范围-512 ~512，大于0时表示线的位置偏向RGB4一侧，值越大偏离度越高；小于0时表示显得位置偏向RGB1一侧，负值越大偏离越大。 |
| uint8_t getPositionState(void) | 如图所示，用bit0~bit3分别代表从左至右四个RGB探头RGB4，RGB3，RGB2，RGB1。 用‘1’代表检测到背景（对应的LED亮起），用‘0’代表检测到线（对应的LED熄灭）。 如‘0000’代表四个探头全部检测到线（LED状态为‘灭灭灭灭’），返回值为0； ‘0111’代表从左至右四个探头分别检测到‘线’‘背景’‘背景’‘背景’（LED状态为‘灭亮亮亮’），返回值为7； ‘0011’代表从左至右四个探头分别检测到‘线’‘线’‘背景’‘背景’（LED状态为‘灭灭亮亮’），返回值为3。 |
| uint8_t getStudyTypes(void) | 获取RGB传感器学习状态，0-未学习，1-正在学习背景色，2-正在学习赛道色 |

8.2  mBlock编程

RGB巡线传感器模块支持mBlock编程环境，必须安装RGBLineFollower插件，如果使用180编码电机做底盘巡线则还必须安装EnhanceEncoderOnBoard增强型编码电机插件。

插件安装方法：打开mBlock软件 → 扩展 → 扩展管理器 → 找到RGBLineFollower和EnhanceEncoderOnBoard插件包 → 下载插件包即可。现在机器人模块会出现插件语句块，如下：

语句块简介：

接口：Port1 ~Port12

地址：地址1~地址4（0 ~ 3），任意端口可以和任意地址绑定，但同一个程序中的所有相关语句块的一个端口只能绑定唯一一个地址，每个地址对应唯一一个RGB巡线模块。

| 语句块 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 设置巡线灵敏度，灵敏度是用于调节巡线响应速度，值越大巡线时转弯越灵敏 |
|  | 获取传感器偏离赛道的位置偏移量，输出值为巡线灵敏度Kp与4个传感器融合算法模拟量的乘积，范围-512 ~512，大于0时表示线的位置偏向RGB4一侧，值越大偏离度越高；小于0时表示显得位置偏向RGB1一侧，负值越大偏离越大。 |
|  | 如图所示，从左至右四个RGB探头RGB4，RGB3，RGB2，RGB1。 用‘1’代表检测到背景（对应的LED亮起），用‘0’代表检测到线（对应的LED熄灭）。 如‘0000’代表四个探头全部检测到线（LED状态为‘灭灭灭灭’）； ‘0111’代表从左至右四个探头分别检测到‘线’‘背景’‘背景’‘背景’（LED状态为‘灭亮亮亮’）； ‘0011’代表从左至右四个探头分别检测到‘线’‘线’‘背景’‘背景’（LED状态为‘灭灭亮亮’）。 如探头检测到的状态与设定的状态一致，返回‘真’；反之，返回‘假’。 |
|  | 获取RGB传感器学习状态。输出值：0-未学习，1-正在学习背景色，2-正在学习赛道色。 |

基于Auriga主控板、180编码电机做底盘的巡线例子,如下：